## Slide 1: Introducción a la generación térmica y eléctrica con biomasa: recursos, acondicionamiento, tecnologías de conversión y uso final. Casos de éxito en México
Adrián Ghilardi, Ulises Olivares, Diana Ramírez, Raúl Tauro, Roberto Rangel
19 - 23 de Marzo de 2018
Sala de Usos Múltiples (SUM) #1 del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Av. Paseo Colón 982 C.A.B.A.

## Slide 2
Importancia de la Biomasa en la matriz energética de
México 2014 (PJ)
Chart: 
| Bagazo | Leña Doméstica | Leña Industrial | Carbon Vegetal | Biogas
Consumo PJ | 50 | 360 | 40 | 50 | 3
Demanda energética Total 4,895 PJ
Uso actual de BCS 480 PJ
Chart: 
| Hidrocarburos | Biomasa | Solar | Electricidad
Consumo PJ | 3629 | 480 | 8 | 868

## Slide 3
Potencial energético de la biomasa en México
Chart: 
| Residuos municipales | Estiercol de ganado | Jatropha curcas | Residuos forestoindustriales | Residuos de cultivos dedicados | Residuos agroindustriales (actuales) | Palma aceitera | Sorgo grano | Residuos Agricolas cosecha | Caña de azúcar | Plantaciones forestales | Residuos agroindustriales (potenciales) | Manejo de bosques y selvas
 | 35 | 35 | 57 | 63 | 86 | 114 | 121 | 202 | 227 | 228 | 345 | 431 | 1515
Fuente: García et al. 2013
SENER, BNE 2014
PJ/año
Recursos leñosos
Cultivos
Residuos

## Slide 4: Recursos forestales disponibles (localización)
 | Potential (MtDM/yr) |  |  | Potential (PJ/yr) | 
Forest Source | Min. | Max. |  | Min. | Max.
Native forest | 47 | 86 |  | 930 | 1716
Plantations | 9 | 62 |  | 170 | 1246*
Forest industry | 3 | 4 |  | 60 | 71
TOTAL | 59 | 152 |  | 1160 | 3033

## Slide 5: Recursos agrícolas disponibles (localización)
Caña de azúcar
Fuente: Valdez-Vázquez et al. 2010
Crop | Residues | Potential min (PJ/yr) | Potential max (PJ/yr)
Sugarcane | T & leaves | 38 | 57
Maize | Straw | 210 | 248
Sorghum | Straw | 63 | 76
Wheat | Straw | 29 | 38
Others* | Straw | 32 | 45
TOTAL |  | 372 | 464

## Slide 6: Aplicaciones actuales de los BCS
Leña
Producción de carbón
FOTO: Tere Arias
Estufas de leña
Cerámica
Ladrillera

## Slide 7: Problemas asociados al aprovechamiento de los BCS a gran escala
Factores políticos-económicos-técnicos
Impuestos muy bajos al contenido de C de los CF. Coque de petróleo 0.03 USD/GJ y Carbón 0.11 USD/GJ (SAT, 2014).
El GN no tiene impuesto al C
Falta de incentivos para la producción y adquisición tecnológica
Falta marco regulatorio en apoyo a la producción y uso de BCS
No existen criterios de sustentabilidad que protejan el uso de recursos
El potencial energéticos de biomasa no está bien cuantificado. Muchas trabajos aislados. Metodología no unificada
Falta de información de los usuarios

## Slide 8: Problemas asociados al aprovechamiento de los BCS
Factores económicos
Precios bajos de CF. Poco margen económico para la implementación de BCS
Altos costos de aprovechamiento biomasa forestal (factores tecno-económicos)
Costos elevados de transporte (infraestructura)
Chart: Costs FOB (USD/GJ)
| Fuel oil | Diesel | Petcoke | NG (residential) | NG (commercial) | NG (industrial) | LPG | Coal
Price LAB | 7.6585 | 19.5845 | 2.0105 | 11.1944 | 7.2111 | 5.5406 | 15.0343 | 3
Wood pellets | 10.8025 | 10.8025 | 10.8025 | 10.8025 | 10.8025 | 10.8025 | 10.8025 | 10.8025
Straw bales | 2.963 | 2.963 | 2.963 | 2.963 | 2.963 | 2.963 | 2.963 | 2.963
Firewood | 2.1368 | 2.1368 | 2.1368 | 2.1368 | 2.1368 | 2.1368 | 2.1368 | 2.1368
Chips | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575
Sawdust | 1.3889 | 1.3889 | 1.3889 | 1.3889 | 1.3889 | 1.3889 | 1.3889 | 1.3889
Bark | 0.66138 | 0.66138 | 0.66138 | 0.66138 | 0.66138 | 0.66138 | 0.66138 | 0.66138
Fuente: Tauro et al. 2017

## Slide 9: Importancia de la optimización de las cadenas logísticas
Fuente: ENERFOR 2017
A brecha
A centro transformación
Transporte

## Slide 10: Densidad energética de los BCS
Fuente: IEA 2012
BCS en México

## Slide 11: Evaluación económica para el aprovechamiento de los BCS
Identificar usuario
Recurso
Tecnologías
Procesamiento - acondicionamiento

## Slide 12: Casos de éxito (agroindustria) Recursos utilizados: Bagazo de caña y astillas (cogeneración) Tecnología: caldera AP (87 bar) y turbogenerador 20-50 MW Recurso probable: RAC de caña Recursos utilizados: Bagazo de agave y astillas (ineficiencia caldera) Tecnología: caldera híbrida AP (90 bar) – turbogenerador Recurso probable: Pellets NOTA: Las astillas son transportadas distancias menores a 100 km
Producción de vapor de proceso en la industria tequilera
(FOTO: CINAM)
Cogeneración en Ingenios

## Slide 13: Casos de éxito (agroindustria) Recursos utilizados: Cáscaras de cítricos (sustitución combustóleo) Tecnología: caldera pirotubular (12 bar) 7 MW Recurso probable: RAC de caña
Producción de jugos de cítricos y concentrados de fruta

## Slide 14: Casos de éxito (sector forestal) Recursos utilizados: Corteza, recortes (estufado) Tecnología: calderas varias Recurso probable: - Recursos utilizados: Pellets de madera (calefacción) Tecnología: estufas residenciales 12-25 kW Recurso probable: -
Estufado de madera, chapas
Calefacción con pellets

## Slide 15: Casos de éxito (sector forestal) Recursos utilizados: Corteza, recortes (Cogeneración) Tecnología: (potencial, hasta 500 kW) Recurso probable: Pellets
Cogeneración en empresas forestales (potencial)

## Slide 16: Gracias
M.I. Raúl Tauro rjtauro@gmail.com