## Slide 1: Presentación de un sistema estadístico y geográfico para el despliegue y consulta de información espacial sobre bioenergía para Argentina
Adrián Ghilardi, Ulises Olivares, Diana Ramírez, Raúl Tauro, Roberto Rangel

## Slide 2: Relevancia general de la propuesta
¿Podemos generar suficiente energía renovable a partir de la biomasa para todo el país?
El objetivo del proyecto es diseñar y codificar herramientas de modelado fáciles de usar para prospectar potenciales plausibles de bioenergía en Argentina.
Mientras que muchas cosas pueden ser técnicamente posibles, la realización de esos objetivos depende de los deseos sociales y políticos.

## Slide 3: Co-financiado & Multi-institucional

## Slide 5: Algunos ejemplos representativos de sistemas similares

## Slide 6: Simulador para bioenergía del IRENA
La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), generó un simulador online (como una herramienta del Global Atlas for Renewable Energy) para proyectos de bioenergía, que permite generar numerosas combinaciones de recursos, tecnologías, y usos finales. Permite estimar potenciales de cultivos, residuos agrícolas-ganaderos y plantaciones forestales (Figura 1).

## Slide 7: Aplicación SIG para evaluación de recursos de biomasa agrícola y forestal del CIEMAT
El Centro de Desarrollo de Energías Renovables (CEDER), adscrito al Departamento de Energía del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) de España, desarrolló una plataforma geoespacial que permite estimar la disponibilidad de biomasa alrededor de un punto específico y los costos logísticos asociados. Está diseñado para trabajar con 5 países: España, Francia, Grecia, Italia y Portugal.

## Slide 8: Geoportal de los potenciales para la producción de biocombustibles líquidos en Estados Unidos
El National Renewable Energy Laboratory (NREL) del Departamento de Energía de los Estados Unidos publica el BioEnergy Atlas. El portal tiene mapas interactivos para biocombutibles líquidos (BioFuels) y para calor y electricidad (BioPower), en los que permite consultar los potenciales especializados por unidades administrativas de ese país (Figura 3). Muestra la ubicación actual de plantas de generación eléctrica y otras capas de información auxiliar con múltiples opciones de consulta y descarga de la información.

## Slide 9: Mapa interactivo del Bioenergy Knowledge Discovery Framework (KDF) de Estados Unidos
El Bioenergy Knowledge Discovery Framework (KDF), también del Departamento de Energía de los Estados Unidos, es una plataforma de colaboración en línea y manejo de información que proporciona acceso a información espacial y temporal (i.e. escenarios) sobre bioenergía en Estados Unidos.

## Slide 10: Altas en línea de la bioenergía de Brasil, mostrando el potencial de excretas porcinas en un mapa no interactivo.
El grupo de investigación en energía del Instituto de Energía y Ambiente de la Universidade de São Paulo publica actualizaciones periódicas del Atlas de Bioenergía de Brasil. La consulta de información es muy limitada y no se tiene acceso a las capas originales, es más bien como un reporte dinámico.

## Slide 11: Sistema para el mapeo de la bioenergía en Irlanda
La National Sustainable Energy Authority de la República de Irlanda generó un sistema de consulta en línea sobre los potenciales espaciales de la bioenergía en ese país, con un diseño muy limpio y fácil de usar; el cual permite exportar la información consultada en múltiples formatos.

## Slide 12: Mapa interactivo sobre bioenergía de la AEBIOM
La Asociación Europea de Biomasa (AEBIOM) ha desarrollado un mapa relativamente interactivo de limitada consulta el cual muestra ejemplos de las instalaciones sobre bioenergía en Europa. El objetivo es principalmente el intercambio y sistematización de información local sobre bioenergía (no es espacial propiamente dicho).

## Slide 13: El mapa interactivo del proyecto BASIS Bioenergy permite evaluar el abasto futuro de chips y pellets en Europa para cualquier ubicación de interés.
El proyecto Basis Bioenergy desarrolló una plataforma web geoespacial para evaluar el abasto futuro de chips y pellets en Europa para cualquier ubicación de interés. El sistema además permite consultar potenciales regionales de bioenergía y la competencia entre recursos, integrando criterios de sustentabilidad a la hora de calcular los potenciales.

## Slide 14: Last…but not least Global Forest Watch
Por último, merece ser mencionada la plataforma geoespacial del World Resources Institute (WRI) quien desde el año 1997 mantiene el Global Forest Watch (GFW), una plataforma geoespacial en línea que proporciona datos y herramientas para monitorear los bosques. Utilizando tecnología de vanguardia, GFW permite a cualquier persona acceder a información prácticamente en tiempo real sobre cómo los bosques están cambiando en todo el mundo.

## Slide 15: Inventario Nacional de Energía Renovables
Sistema de servicios estadísticos y geográficos de acceso público que recopila información de la generación anual por energía renovable y el potencial estimado de generación de energía eléctrica para las distintas fuentes de energía renovable.
https://dgel.energia.gob.mx/inere/

## Slide 25: Visor SIG: Ministerio de Energía y Minas (Argentina)
https://sig.se.gob.ar/visor/visorsig.php?t=6

## Slide 34: ¿Qué tiene “nuestra” plataforma que no tienen las otras?
Originales (no existen en las plataformas consultadas)
  Interfase de localización de centrales eléctricas
  Panel de Administración para la utilización y apropiación del sistema por terceros
  Interfase web para la simulación de escenarios prospectivos - (www.wegp.unam.mx)
  Oferta vs demanda espacial
No tan originales, pero nunca juntas en la misma plataforma
  Selección de áreas y estadísticas de análisis en raster
  Criterios de sustentabilidad (filtros espaciales)
  Tecnologías de trasnformación 100% personalizables

## Slide 35: ¿Qué NO tiene “nuestra” plataforma que SÍ tienen las otras?
Una lista muy completa de recursos
Un diseño amigable que permita una navegación fluída e intuitiva
Sólo biomasa (en el mejor de los casos), por el momento son sólo recursos biomásicos sólidos (BCS).

## Slide 38: Zonas geográficas de interés

## Slide 39: Materias primas (masa o volumen)

## Slide 40: Criterios de sustentabilidad
Lista personalizable según el país:
  Ordenamientos territoriales
  Áreas protegidas
  Acceso legal
  Calidad de sitio
  Otros.

## Slide 41: Tecnologías de transformación en calor, electricidad y/o combustibles

## Slide 42: Vías, coeficientes, tecnologías, etc: Todo es personalizable en el panel de administración
Fuentes
Procesos de
pretratamiento o
acondicionamiento
Tecnologías
energéticas
Usos finales
POTENCIALES PRODUCTIVOS
BIOMASA
FORESTAL
RESIDUOS DE INDUSTRIAS FORESTALES
RESIDUOS AGRÍCOLAS
RESIDUOS AGROINDUSTRIALES
CULTIVOS ENERGÉTICOS
DENSIFICADO
PIRÓLISIS
CALDERAS TURBOGEN
CALDERAS
HORNOS
ESTUFAS
MICRO-GASIFICADORES
COMBUSTIÓN Y CO-COMBUSTIÓN DE SÓLIDOS
INDUSTRIA
Calor
Cogeneración
PEQUEÑA INDUSTRIA
Calor
RESIDENCIAL
Cocción
Calefacción
GENERACIÓN DE CALOR Y ELECTRICIDAD
Mediana escala
Gran escala
Políticas Públicas y Sustentabilidad (ACV) (Estándares)
ASTILLADO
GESTIÓN
Manejo sostenible
Logística Mercado
Recursos
PPS
Resid.
GCE
GCE
Estándares
Biocombustible
Sólido
PELLETS
BRIQUETAS
PACAS *
CARBÓN VEGETAL
ASTILLA
LEÑA
ASERRÍN
VIRUTA
CORTEZA
CÁSCARAS Y BAGAZO **
* Residuos agrícolas de cosecha de caña de azúcar, maíz, trigo, sorgo. Cultivos herbáceos.
** Cáscaras de cítricos, coco, cascarilla de arroz y café, huesos de fruta. Bagazo de caña, de fruta, café.

## Slide 43: Usuarios finales actuals y potenciales (en proceso)
Selección de usos actuales y potenciales para una NUEVA zona geográfica
Oferta/Demanda en tiempo real PARA TODA LA ZONA…

## Slide 44: Escenarios (en proceso)

## Slide 45: Usuarios finales actuals y potenciales (en proceso)
Localización costo efectiva de plantas hipotéticas de bioenergía en función del potencial por área de interés

## Slide 46: El clúster para el proceso y almacenamiento de información. ENES, UNAM

## Slide 48: El caso de la leña y el carbón vegetal: Modeling Fuelwood Saving Scenarios (MoFuSS)
Adrián Ghilardi, Roberto Rangel, y Cristian Uribe
Universidad Nacional Autónoma de México
Seminario-taller y curso: Sistema geográfico para la evaluación del potencial energético de los recursos biomásicos en República Dominicana
21 de Noviembre de 2017
Santo Domingo, República Dominicana

## Slide 49: Outline
Background: Basics of dynamic woodfuel mapping
Modeling Fuelwood Saving Scenarios
Overview of selected case studies a selected case study
Ongoing validation efforts
Training courses
Future research directions

## Slide 50: Motivating questions
Under what conditions is woodfuel exploitation sustainable?
Can fuel switching or efficient cookstoves reduce woodfuel-driven deforestation and forest degradation?

## Slide 51: Basics of dynamic woodfuel mapping
Landscapes, where human-environment interactions occur, are inherently dynamic
α
Ω
r
K

## Slide 52: Basics of dynamic woodfuel mapping
One common interaction is the harvest of wood for energy purposes
Fuelwood (or firewood)
Charcoal
Notes: Traditional woodfuels can be both: a useful ecosystem service and a driver of land change.

## Slide 53: Harvest of wood for energy purposes co-exist with other drivers of change, not evident “from above”
TRADITIONAL FUELWOOD
TRADITIONAL CHARCOAL
SMALL SCALE AGRICULTURE
ALTERED FIRE REGIMES
EXTENSIVE GRAZING

## Slide 54: Spatial and temporal scale affects fuelwood collection patterns

## Slide 55: Spatial and temporal scale affects fuelwood collection patterns
t1
t2
t3
t4
Fine temporal resolution
Coarser temporal resolution
Spatial and temporal scale affects the frequency and intensity by which raster cells are harvested.
And this has implications on the modeled response of the vegetation to the disturb.

## Slide 56: Modeling Fuelwood Saving Scenarios
Landscape level analysis of woodfuel-driven forest degradation.
Simulate wood extraction and woody biomass regeneration within a user-defined geographic region.
Users can design “what-if” scenarios and observe the impacts on the landscape.
Objectives of simulations:
  Project where and when woodfuel demand is likely to contribute to forest degradation.
  Model the impact of interventions that aim to reduce woodfuel consumption.
Target audience:
  User-friendly interface: local policy makers and practitioners
  Code: Researchers

## Slide 59: What is MoFuSS useful for?
Allows to compare BaU vs Intervention scenarios in terms of environment degradation risk and GHG emissions.
From a Climate Finance perspective, the model allows project developers to come up with their own estimates over their area of interest.
Possibility of calibration-validation-simulation (in principle).
Easy to explore sensitivity.

## Slide 60: One example of results (Haiti)

## Slide 61: Ongoing validation efforts
Validating parameters
Validating results
m
NDVI
NRB
http://www.mofuss.unam.mx/Mapps/Global/mapaGoogle.php
https://play.google.com/store/apps/details?id=unam.lanase

## Slide 62: Training courses

## Slide 63: Collaborative effort, a bunch of help from:
Donee Alexander and Sumi Mehta at GACC
83 Volunteers in Honduras, India and Malawi
Proyecto Mirado (Honduras) and the Lawrence family
Rudi Drigo, Omar Masera, Jean-François Mas and Jaime Loya at UNAM
Shranabasava Kushtagie, Narayan Swamy at Samuha NGO India
Pamela Jagger, Ther Wint Aung, Twapa Gambi (University of North Carolina)
Tami Bond (University of Illinois at Urbana-Champaign) and Michael Johnson (Berkeley Air)
…
Join MoFuSS newsletter at: https://groups.google.com/forum/#!forum/mofuss

## Slide 64: Supplementary information

## Slide 65
Putz & Redford, 2010; Biotropica

## Slide 67: Wood collectors’ paths in Central Karnataka

## Slide 68: Próximos pasos
Integrar otros usos
Notes: We met with Rebecca Moore, who leads Google Earth Outreach, and are in talks with them about utilizing Google-Earth platform as a basis for the public tool we will develop…
http://www.youtube.com/watch?v=OYS3YxQOqDM

## Slide 69: Próximos pasos
Integrar otros usos (e.g. Muharram en India)
Notes: We met with Rebecca Moore, who leads Google Earth Outreach, and are in talks with them about utilizing Google-Earth platform as a basis for the public tool we will develop…
http://www.youtube.com/watch?v=OYS3YxQOqDM

## Slide 70: Próximos pasos
Integrar otros drivers de cambio (e.g. deforestación en Honduras) – ya se hizo…
Notes: We met with Rebecca Moore, who leads Google Earth Outreach, and are in talks with them about utilizing Google-Earth platform as a basis for the public tool we will develop…
http://www.youtube.com/watch?v=OYS3YxQOqDM

## Slide 71: Accepted abstract
Understanding the role that traditional woodfuel demand could play on deforestation or forest degradation can be difficult because both processes are driven by many causes simultaneously. Evidence from the past decades indicates that woodfuel demand alone rarely drives deforestation, although it may serve a facilitating role in conjunction with other processes. For example, agricultural expansion is often the root cause of deforestation and, in many instances; woodfuels are supplied as by-products when land is cleared for farming. On the other hand, woodfuel demand does, in some circumstances, contribute to forest degradation. In trying to better understand woodfuel-driven degradation within landscapes also experiencing deforestation, we developed MoFuSS (Modeling Fuelwood Savings Scenarios), a dynamic model that simulates the spatiotemporal effect of woodfuel harvesting on aboveground biomass, which also accounts for land use changes driven by other causes (e.g. land cleared for farming). We show selected results from case studies in Honduras, Haiti, and south India, including an ongoing validation effort using field data and satellite imagery in the Yucatan Peninsula, Mexico. We conclude by recommending future research directions towards understanding more subtle and long term impacts of chronic woodfuel extraction on the environment, such as 1) species composition when particular species are selectively targeted; 2) genetic erosion when sexual reproduction is inhibited, such as short-cycle coppicing systems for charcoal production; 3) topsoil sterilization and incidences of pests when clear cutting is the main management practice; 4) altered fire regimes in charcoal producing areas; and 5) vegetation recovery thresholds that could lead to unwanted succession outcomes after years of intensive management (e.g. colonization by an invasive shrub). "Bailis_panel"

## Slide 72
Sistema Estadístico y Geográfico para la Evaluación del Potencial Energético de los Recursos Biomásicos
Fortalecimiento de la capacidad de los países de América Central en la elaboración de las políticas y estrategias de energía sostenible
Oficinas del MEM, Santo Domingo, 12 de Julio de 2017
Adrián Ghilardi CIGA & ENES, UNAM

## Slide 73: Objetivo general
Elaboración de un sistema estadístico y geográfico para evaluar el potencial energético de los recursos biomásicos en la República Dominicana.
Residuos forestales y de la industria forestal.
Residuos agrícolas y agroindustriales.
Residuos pecuarios, pesqueros y acuícolas.
Residuos urbanos.
Cultivos energéticos.

## Slide 74: Relevancia
Muchos actores tienen una voz en la definición de la matriz energética de República Dominicana
Estas opiniones difieren en la forma en que planean utilizar la energía renovable -desde muy poco hasta una meta de total dependencia - es importante entender la viabilidad de sus reclamaciones.
¿Podemos generar suficiente energía renovable a partir de la biomasa sólida para todo el país?
  El objetivo del proyecto es diseñar y codificar herramientas de modelado fáciles de usar para prospectar potenciales plausibles de bioenergía en el espacio y el tiempo.
  Mientras que muchas cosas pueden ser técnicamente posibles, la realización de esos objetivos depende de los deseos sociales y políticos.

## Slide 75: Análisis y modelado espacio-temporal para la planeación (bio)energética: General
Palabras clave cada vez más frecuentes: “GIS-based”; “Mapping”;
“Time series”; “Spatial analysis”; “Modelling”; etc.

## Slide 76: Análisis y modelado espacio-temporal para la planeación (bio)energética: General

## Slide 77: Análisis y modelado espacio-temporal para la planeación (bio)energética: Particular
Source: Krystel K. Castillo-Villar. Energies (2014)
La cuestión de la escala

## Slide 78
Fuentes
Procesos de
pretratamiento o
acondicionamiento
Tecnologías
energéticas
Usos finales
POTENCIALES PRODUCTIVOS
BIOMASA
FORESTAL
RESIDUOS DE INDUSTRIAS FORESTALES
RESIDUOS AGRÍCOLAS
RESIDUOS AGROINDUSTRIALES
CULTIVOS ENERGÉTICOS
DENSIFICADO
PIRÓLISIS
CALDERAS TURBOGEN
CALDERAS
HORNOS
ESTUFAS
MICRO-GASIFICADORES
COMBUSTIÓN Y CO-COMBUSTIÓN DE SÓLIDOS
INDUSTRIA
Calor
Cogeneración
PEQUEÑA INDUSTRIA
Calor
RESIDENCIAL
Cocción
Calefacción
GENERACIÓN DE CALOR Y ELECTRICIDAD
Mediana escala
Gran escala
Políticas Públicas y Sustentabilidad (ACV) (Estándares)
ASTILLADO
GESTIÓN
Manejo sostenible
Logística Mercado
Recursos
PPS
Resid.
GCE
GCE
Estándares
Biocombustible
Sólido
PELLETS
BRIQUETAS
PACAS *
CARBÓN VEGETAL
ASTILLA
LEÑA
ASERRÍN
VIRUTA
CORTEZA
CÁSCARAS Y BAGAZO **
* Residuos agrícolas de cosecha de caña de azúcar, maíz, trigo, sorgo. Cultivos herbáceos.
** Cáscaras de cítricos, coco, cascarilla de arroz y café, huesos de fruta. Bagazo de caña, de fruta, café.

## Slide 79
Antecedentes

## Slide 80: Metas (generales)
Construir un sistema de información geográfica (SIG) para bioenergía.
Diseñar modelos espacio-temporales de evaluación de disponibilidad de bioenergía a distintas escalas -Nacional y Regional-.
Preparar y validar modelos espacio-temporales de costos de aprovechamiento y transporte, para evaluar la viabilidad del suministro de bioenergía.
Capacitar actores (operadores, prestadores de servicios y usuarios).

## Slide 81: Metas (particulares)
Elaborar un sistema estadístico y geográfico que pueda ser actualizado y que permita la recopilación y georreferenciación de información sobre los recursos biomásicos para la generación de energía en República Dominicana.
Cuantificar el potencial energético de los recursos biomásicos en República Dominicana, considerando, en la medida de lo posible, las cadenas logísticas de producción y procesamiento de biocombustibles y su transformación para uso final como calor (en particular el caso de familias y pequeños productores) y electricidad. Dicho potencial deberá considerar la demanda ya que algunos usos podrían competir por el recurso biomásico en cuestión.
Construir diversos escenarios georreferenciados (hasta el año 2030) del potencial energético de los recursos biomásicos en República Dominicana.
Realizar la transferencia de conocimiento en República Dominicana mediante una capacitación sobre el sistema estadístico y geográfico, la metodología utilizada para cuantificar el potencial energético de los recursos biomásicos y la construcción de los escenarios.

## Slide 82: Contacto
Adrián Ghilardi aghilardi@ciga.unam.mx